## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第1回
電気の単位
― V・A・kW・kVA・kWh と「力率」
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
この講座のゴール
電気担当者・ベンダーと「同じ言葉」で話せる
・工場の電気は、単位と用語さえ押さえれば怖くない
・読み終えると「新しい設備をこの工場に置けるか」を自分で一次確認できる
・全10回。第1回は、すべての土台になる“単位”から

## Slide 3
先に結論
まず、この3つだけ覚えてください
・キュービクル＝電力会社の6,600Vを工場用の200V・100Vに下げる「小さな変電所」
・3φ（さんファイ）＝三相。モーターを回す電気。工場では「動力」
・1φ（たんそう）＝単相。照明・コンセント・PC用。工場では「電灯」

## Slide 4
電気の超基本
単位は5つ分かればほぼ追える（水道でたとえる）
V ボルト
電圧＝水圧（押し出す力）／「200Vの機械」「6,600Vで受電」
A アンペア
電流＝流れる水の量／「ブレーカーは100A」
kW キロワット
有効電力＝実際に水車を回している力／「モーターは7.5kW」
kVA ケーブイエー
皮相電力＝配管の太さ（器の大きさ）／「変圧器は300kVA」
kWh キロワットアワー
電力量＝使った水の総量／「今月は50,000kWh使った」

## Slide 5
単位① 電圧と電流
高い電圧で送り、使う直前で下げる理由
・電圧(V)は電気を押し出す力、電流(A)は実際に流れる量
・同じ仕事なら、電圧を高くすると電流は少なくて済む
・電流が少ないと電線を細くでき、損失も減る → だから高圧で送る

## Slide 6
単位② 電力と電力量
kWは「勢い」、kWhは「積み上げ」
・kW＝今この瞬間に、どれだけの勢いで使っているか
・kWh＝その勢いで何時間使ったか（10kWの機械を3時間で30kWh）
・車でいえば kW＝速度計、kWh＝走行距離。電気料金は両方にかかる

## Slide 7
最初のつまずきどころ
kWとkVAの違い＝「力率」
・kVA（皮相電力）＝電圧×電流の見かけの電力。電線・変圧器はこれに耐える必要がある
・kW（有効電力）＝そのうち実際に仕事をした分
・力率＝kW÷kVA。1に近いほど無駄がない（対策なし0.8前後、コンデンサで0.95〜1.0）
ビールのジョッキ：全体がkVA、ビールがkW、泡が無効電力。泡が多くても器は同じだけ使う

## Slide 8
第1回まとめ
まずは単位を体に入れる
・単位は V・A・kW・kVA・kWh の5つ。kWは仕事量、kVAは器、kWhは使った量
・力率＝kW÷kVA。1に近いほど無駄がない
・次回は、交流・周波数・単相と三相（動力と電灯）へ