## Slide 1
工場の電気設備 入門 ｜ 第9回
安全：現場で絶対に守ること
― 現場に行く人は全員
株式会社pipon｜pipon learning（大阪鉛様向け 前提知識 全10回）

## Slide 2
まず安全
資格のない人は、キュービクルと盤に触らない
・高圧(6,600V)は、触れなくても近づくだけで放電して感電する
・低圧の200V・100Vでも、濡れた手や金属の床の上では死亡事故が起きる
・ショートのアーク（火花）は、感電しなくても重い火傷になる
コンデンサは電源を切っても電気をためている。「ブレーカーを切ったから安全」とは限らない

## Slide 3
やってはいけないこと
この行為が事故になる
・キュービクル・電気室の扉を開ける／中に入る／工具や自撮り棒を差し入れる
・分電盤・動力盤・制御盤の扉を自分で開ける／ブレーカーを自分の判断で入り切りする
・「投入禁止」「操作禁止」の札が付いたスイッチに触る（人が作業中の印）
・たこ足配線・容量超えの延長コード／濡れた手で機器を触る

## Slide 4
現場で守る手順
必要なことは、電気担当者に頼む
・盤の中の写真・銘板の撮影・電流値の読み取りは、拠点の電気担当者に依頼
・検証用PC・カメラをつなぐ前に、使ってよいコンセントと容量を確認
・持ち込む機器の消費電力（W/VA）を事前に一覧で渡す
・異常（焦げ臭・異音・発熱・火花）は触らず責任者へ。感電者は素手で触らない

## Slide 5
持ち込み機器の目安
100Vコンセント1系統は合計1,500〜2,000Wまで
ノートPC
50〜100W
GPU搭載デスクトップPC
500〜1,000W
産業用カメラ・小型LED照明
数W〜数十W
スポットクーラー
700〜1,200W
GPU搭載PCとスポットクーラーを同じ系統につなぐと、それだけで上限に達する

## Slide 6
第9回まとめ
「触らない・勝手にやらない・事前に伝える」
・高圧は近づくだけで感電、低圧でも死亡事故。資格者以外は盤に触らない
・写真・電流値・コンセントは、必ず拠点の電気担当者に頼む／確認する
・持ち込み機器は消費電力を事前共有。異常は触らず知らせる