## Slide 1
成分分析入門 ダイジェスト
LIBS/XRF と品種判別
見た目では分からない部材を見分ける
pipon learning ｜ 成分分析入門 LIBS/XRF

## Slide 2
① なぜ
画像AIだけでは判別できない
・外見が似ていても成分が違う
・コーティングで下地が見えない
・だから刻印を読むか、成分を測る

## Slide 3
② XRF
蛍光X線分析
・X線を当て、返る蛍光X線で元素と量を読む
・非破壊・ハンディ機で現場測定
・軽元素(炭素等)が苦手・コーティング影響

## Slide 4
③ LIBS
レーザーで光らせて読む
当てる
強いレーザーでプラズマ化
読む
発光スペクトル(色)
軽元素
比較的得意
使い分け
XRFと特性を理解して選ぶ

## Slide 5
④ 品種判別
刻印＋成分＋運用
・まず刻印を読む（読めれば確実）
・読めない個体だけ成分分析へ
・確信度が低いものは人へ（見た目頼みにしない）

## Slide 6
まとめ
画像の限界→XRF→LIBS→刻印+成分で判別
製造業前提知識シリーズ（電気設備・TA選別の姉妹編）
pipon learning ｜ 成分分析入門 LIBS/XRF