## Slide 1
超硬チップAI選別（TA選別）入門 ｜ 第1回
TA選別とは
― 目的と全体像
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
一言でいうと
使用済み超硬チップを「品種」に分けて価値を上げる
・超硬チップ＝切削工具などに使う硬い金属（タングステンカーバイド等）のチップ
・使い終わったチップは貴重なリサイクル資源。品種ごとに分けると買取価値が大きく上がる
・TA選別＝この「品種ごとの分別」をAIで行う取り組み

## Slide 3
なぜ品種分別で価値が上がるか
混ざると価値が落ち、分けると価値が上がる
・品種ごとに含まれる金属（W・Co・Ti・Ta等）の組成と相場が違う
・いろいろな品種が混ざった状態だと、安い品種の値段に引きずられる
・正しく品種を揃えて出すほど、リサイクルの単価が上がる

## Slide 4
現状の課題
選別が「熟練パートさんの手作業」に依存している
・今は熟練者が1個ずつ見て品種を分けている → 属人化している
・育成に時間がかかる（教育コスト）／1日に処理できる量に限界がある
・熟練者がいないと回らない。これをAIで支えたい

## Slide 5
従来の選別の流れ
①形状でざっくり → ②刻印で品種確定、の2段階
・まず菱形・三角・四角などの形状でざっくり仕分ける
・次に表面の刻印（例：AC230）を読んで品種を確定する
・ところが、この2段階にはどちらにも限界がある（第2・3回で詳しく）

## Slide 6
このプロジェクトの核心
熟練者の「眼」をAIに移す
・刻印を読むのではなく、熟練者がやっている“見た目での品種判別”をAIで再現する
・全体像：分別済みの山を撮る → AIが学習 → 1個ずつ品種を判定 → 迷うものは保留
・保留はXRF（成分分析）や人の目で確定する
「刻印(OCR)で品種を見分ける」ではない点がこのプロジェクトの最重要ポイント

## Slide 7
第1回まとめ
TA選別＝超硬チップの品種分別をAIで
・目的：使用済み超硬チップを品種ごとに分け、リサイクル価値を上げる
・課題：今は熟練者の手作業に依存（属人化・教育コスト・処理量の限界）
・核心：刻印ではなく“熟練者の見た目判別”をAIで再現する