## Slide 1
超硬チップAI選別（TA選別）入門 ｜ 第3回
なぜ「見た目」なのか
― 形状ルールの限界と、事例学習という突破口
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
よくある誤解
「形状で分けられない」の正しい意味
・同じ品種でも、形・色・サイズのバリエーションが非常に多い（例：S-4X 一品種でも多様）
・形状の種類と品種の組み合わせが多すぎて、形状から品種を特定しきれない
・→ だが「形状は品種と無関係」ではない。言い方が不正確なだけ

## Slide 3
ここが肝
形状を“ルールとして書き下す”のは不可能
・「菱形ならこの品種」のようなルールを人が書き切ることはできない
・前回のベンダーが13の形状分類で失敗したのは、まさにこれが理由
・ルールで解けない問題を、無理にルールで解こうとしていた

## Slide 4
でも信号はある
“見た目全体”には品種の信号がある
・見た目全体＝形 ＋ 色 ＋ 質感 ＋ 摩耗 ＋ サイズ の総合
・この全体の中には、品種を見分けられる信号が確かに含まれている
・人がそれを事例から習得できている以上、AIも学習できる

## Slide 5
PoCで確認できたこと
見た目だけで2品種が高く分離した
・撮影画像から、見た目だけで2品種を判別 → 個体単位のTop-1が0.947
・形・サイズだけより、色・質感を加えたほうが精度が上がった
・上積みは“コーティング色・質感”由来。これは熟練者も使う正当な見た目特徴
※あくまで2品種・少数での初期兆候。本番は主要10〜20品種での実証がこれから（第7回）

## Slide 6
第3回まとめ
ルールでなく“見た目全体”を学習する
・形状→品種をルールで書き下すのは不可能（だから形状分類は失敗した）
・でも“見た目全体”には信号があり、事例から学習できる
・ただし色・質感を使うため、撮影条件の統一が絶対前提（第5回）