## Slide 1
超硬チップAI選別（TA選別）入門 ｜ 第4回
距離学習 ArcFace
― 「同じ品種は近く、違う品種は遠く」
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
考え方
画像を数値ベクトルに変え、“近さ”で品種を見る
・各チップ画像を数値のベクトル（特徴量）に変換する
・同じ品種は近く、違う品種は遠くなるように、その空間を学習する（これがArcFace）
・新しいチップは、既知の品種のどれに“近い”かで判定する

## Slide 3
なぜ普通の分類でなく距離学習か
理由①：未知の品種を「保留」にできる
・どの既知品種にも似ていない個体は、無理に分類せず“保留ビン”へ送れる
・普通の分類は、知らない品種でも必ずどれかに当ててしまう（誤混入のもと）
・保留できることが、リサイクル価値の毀損（間違った混入）を防ぐ

## Slide 4
理由②
新しい品種の追加に、再学習が要らない
・新品種は、10〜20枚ほど撮影して“登録”するだけで対応できる
・モデルをまるごと学習し直す必要がない（運用コストが低い）
・品種が増えても現場が止まらない

## Slide 5
理由③
段階的に自動化できる
・稼働の初期は、自動判定70%・保留30%でも、人手を大幅に削減できる
・データを足していくほど、自動で判定できる割合が上がっていく
・“いきなり全自動”を目指さず、少しずつ任せられる

## Slide 6
保留のしくみ
信頼度のしきい値で「任せる/保留」を決める
・AIは判定と一緒に“どれくらい自信があるか（信頼度）”を返す
・しきい値を高くすると → 自動化率は下がるが、判定の精度は上がる
・しきい値を低くすると → 自動化率は上がるが、取りこぼし（誤り）が増える
この“自動化率と精度のトレードオフ”を運用で較正するのが段階自動化の肝（第7回で実測）

## Slide 7
第4回まとめ
ArcFaceが「保留・追加・段階化」を可能にする
・同じ品種は近く・違う品種は遠く、を学習して“近さ”で判定する
・①未知は保留できる ②新品種は登録だけ（再学習不要）③段階的に自動化できる
・信頼度のしきい値で、自動化率と精度のバランスを調整する