## Slide 1
超硬チップAI選別（TA選別）入門 ｜ 第5回
データ収集が本体
― 撮影ブースと照明設計が精度を左右する
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
大原則
AIの精度は、モデルよりデータで決まる
・学習ソフト（学習・登録・保留付き推論）はすでに作成済み
・残る作業の中心は、質の良い学習データを集めること
・ここが本体。ここを手を抜くと、どんなモデルでも精度は出ない

## Slide 3
出所とラベル
分別済みの山を“撮るだけ”でデータになる
・熟練者が分別し終えた（品種確定済みの）山を、そのまま撮影する
・その品種が正解ラベル → 追加のラベル付けは不要
・普段の分別フローに、撮影の一工程を組み込むのが現実解

## Slide 4
どれくらい集めるか
主要10〜20品種 × 各200個以上
・まず取扱量の多い主要10〜20品種を対象にする
・各品種200個以上を目安に集める（必要数は実証で確定）
・摩耗・汚れの激しい個体を2〜3割含める（きれいな物だけだと現場で外す）

## Slide 5
最重要
撮影ブースが精度を左右する（カメラより照明）
・高価なカメラより、照明設計のほうが精度に効く
・固定カメラ ＋ 固定照明 ＋ 単色背景 で、ブレない撮影環境を作る
・1枚に1個、チップが画面の5〜7割に写るようにする

## Slide 6
2種類の照明
斜光と拡散、2つの光を使い分ける
① 斜めから当てる光
表面の溝や刻みを“見た目特徴”として浮かび上がらせる
② 拡散させた光
コーティングの色を正確に、ムラなく写す
複数面＋ターンテーブル
上面・下面・側面を小型回転台で撮り、データ量を2〜3倍に
斜光は“刻印を読むため”ではなく、見た目特徴を引き出すため

## Slide 7
絶対に守ること
撮影条件を全品種で完全に統一する
・品種ごとに照明・撮影日・背景が変わると、AIが“照明の差”で品種を当ててしまう
・それは実質カンニングで、現場に出すと全く使い物にならない
・すべての品種を、同じ条件で撮る。これが崩れると全部が無駄になる

## Slide 8
第5回まとめ
良いデータが、良い精度をつくる
・精度はデータで決まる。分別済みの山を撮るだけで正解ラベルが貯まる
・主要10〜20品種×各200個以上、摩耗品も2〜3割含める
・照明設計が命。斜光＋拡散で特徴と色を写し、全品種で条件を完全統一する