## Slide 1
超硬チップAI選別（TA選別）入門 ｜ 第6回
品質管理とXRF / LIBS
― ラベルループでAIが熟練者を超える
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
XRFループ
AIと熟練者が食い違った個体を、XRFで白黒つける
・学習後、AIの判定と熟練者の判定が食い違った個体を抽出する
・その個体をXRF（成分分析）で測定し、どちらが正しいかを確定する
・正しいラベルに直して、再学習する。これを回し続ける

## Slide 3
なぜ効くか
この循環で、AIが熟練者を“超える”
・熟練者でも、数%は判定を誤る（人間だから当然）
・食い違いをXRFで潰すたびに、学習ラベルの質が上がっていく
・結果として、AIは熟練者の平均を超える精度に到達しうる
“人の判断を正解とする”限界を、客観的な成分分析で突破する

## Slide 4
補完技術①
XRF（蛍光X線）：ハンドヘルドで数秒測定
・W・Co・Ti・Ta などの元素を、数秒で測れる。刻印の状態に依存しない
・留意点：表面コーティングの影響を受ける／炭素(C)は測れない
・用途：ラベル品質管理、見た目がそっくりな品種ペアの確定、保留品の処理

## Slide 5
補完技術②
LIBS（レーザー分光）：母材を直接・高速
・レーザーでコーティングを貫通し、母材の成分を直接測定できる
・ミリ秒で判定でき、全自動ライン向き
・ただし装置は高価（数百万〜1,000万円超）

## Slide 6
費用感の目安
まずはハンドヘルドXRFを短期レンタル
XRF レンタル
月 20〜40万円（まずはこれで品質管理ループを確立）
XRF 中古 / 新品
中古 100〜250万円 ／ 新品 300〜600万円
LIBS
数百万〜1,000万円超（全自動ラインの段階で検討）

## Slide 7
第6回まとめ
成分分析で“正解の質”を担保する
・AIと熟練者の食い違いをXRFで確定し、ラベルを直して再学習（XRFループ）
・この循環で、AIは熟練者を超える精度に到達しうる
・XRFは数秒・手持ちで品質管理に、LIBSは高速・全自動ライン向き