## Slide 1
超硬チップAI選別（TA選別）入門 ｜ 第7回（最終回）
段階導入とPoC実測
― どこまで出来ているか、次に何をするか
株式会社pipon｜pipon learning

## Slide 2
いきなり全自動にしない
4段階で、少しずつ自動化を進める
第1段階
撮影ブース製作＋主要10〜20品種×各200個収集＋学習＋精度実証（2〜3ヶ月）
第1段階と並行
ハンドヘルドXRFレンタルで、ラベル品質管理ループを確立
第2段階
「置くだけ選別」。置く→AI表示→ビンへ。熟練者でなくても選別できる
第3段階
全自動ライン（自動撮影→AI判定→自動振り分け、保留は人/XRF）

## Slide 3
費用と速度の目安
高価なサーバーは不要
・学習はクラウドGPU（月 数万円）で足りる。自前の高価なサーバーは不要
・撮影治具は数十万円規模から始められる
・AIの判定速度は1個あたり数十ミリ秒 → ライン化にも耐える

## Slide 4
PoC実測①
見た目だけで2品種が高く分離した
・撮影セット389枚（うち取り込み372枚・188個体）で検証
・学習前のゼロショット確認で、個体単位のTop-1が0.947
・ArcFace学習でも、検証Top-1が0.92〜0.95 → “見た目で分かれる”初期兆候は良好

## Slide 5
PoC実測②
自動化率と精度のトレードオフ（2品種）
しきい値ゆるめ
カバレッジ（自動化率）ほぼ100% ／ 精度 約97〜98%
しきい値 0.40
自動化率 約89% ／ 判定分の精度 100%
しきい値を上げる
精度は保てるが、自動化率は下がる（保留が増える）
運用点（どこまで自動化するか）は、この曲線を見て決める

## Slide 6
正直に言うと
これは「2品種・少数」での数字
・実際にデータが揃っていたのは、実質2品種のみ（166個体と22個体）
・構想の“主要10〜20品種”での精度は、まだ証明できていない
・刻印OCRの読取率は0%（これは想定内。だから“見た目”で解く）
2品種の数字を“全品種のKPI”と偽らない。ここを誠実に見ておくのが大事

## Slide 7
次にやること
データ収集が本体 ― ここから
・① 撮影ブースの製作（斜光＋拡散・条件統一・ターンテーブル）
・② 主要10〜20品種×各200個以上の収集（摩耗品2〜3割）
・③ ハンドヘルドXRFのレンタルで品質管理ループを確立
・④ 収集データで学習・精度実証 → 置くだけ半自動 → 全自動ラインへ

## Slide 8
全7回まとめ
熟練者の眼を、撮るだけでAIに移す
・TA選別＝超硬チップの品種分別をAIで（刻印でなく“見た目”）
・ArcFaceで保留・新品種登録・段階自動化。精度はデータと照明で決まる
・XRFループで熟練者を超える。段階導入で、置くだけ→全自動へ。全7回おつかれさまでした
最大の強み：社内にある“熟練者の眼”を、分別のついでの撮影だけでAIに移植できること